##### CENTRO DE INFORMAÇÃO GEOESPACIAL DO EXÉRCITO

#### TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS

## Finalidade

## Possibilidades

## Dados sobre o(s) ponto(s) a transformar

## Transformações

## Formatações

## Exemplo de Ficheiro em Coordenadas Rectangulares

## Exemplo de Ficheiro em Coordenadas Geográficas

## Programas para formatação automática

# Finalidade:

Esta aplicação serve para efectuar transformações de coordenadas entre os diferentes sistemas de projecção e de referenciação mais utilizados em Portugal. As transformações efectuadas foram desenvolvidas recorrendo a diversos parâmetros e a tecnologia Map Objects e Arc Objetcs.

Voltar ao início

# Possibilidades:

É permitido ao utilizador efectuar transformações entre sistemas de coordenadas utilizados em Portugal, sob a forma de Rectangulares (Militares, Ponto Central e UTM) e Geográficas, bem assim como transformação entre os diversos sistemas, sendo disponibilizadas conversões entre os Data de Lisboa, ED50, WGS84 e Datum 73.

Voltar ao início

# Dados sobre o(s) ponto(s) a transformar:

A primeira fase da transformação, consiste na identificação por parte do utilizador, do sistema de coordenadas em que se encontra(m) o(s) ponto(s) que pretende transformar. Assim, deverá:

- definir a zona onde se localiza(m) o(s) ponto(s) (Continente, R.A. Açores ou R.A. Madeira);

- escolher o tipo de coordenadas em que se encontra definido (Rectangulares ou Geográficas;

- seleccionar o tipo de datum, podendo optar entre os Data de Lisboa, World Geodetic System 84, European Datum 50 e Datum 73.

Voltar ao início

# Transformações:

O utilizador pode optar por efectuar uma transformação simples (de apenas um ponto), bastando para isso escrever as respectivas coordenadas, ou alternativamente, fornecer um ficheiro de coordenadas.

Voltar ao início

# Formatações:

No caso de transformação simples de APENAS UM PONTO, deve ser observado apenas que o separador das décimas será obrigatoriamente o sinal ponto “.”.

No caso de transformação utilizando um FICHEIRO EM COORDENADAS RECTANGULARES, deve ser observado o seguinte:

- O ficheiro de entrada deverá ter uma formatação em que o primeiro dado de entrada é o M, em seguida o P, e por último a Designação do ponto (obrigatória).

- Os dados devem estar separados por vírgulas “,” e a parte decimal de cada número deverá ter como separador o ponto “.”.

No caso de transformação utilizando um FICHEIRO EM COORDENADAS GEOGRÁFICAS, deve ser observado o seguinte:

- O ficheiro de entrada deverá ter uma formatação em que o primeiro dado de entrada é a Longitude separada por graus, minutos e segundos, em seguida a Latitude separada por graus, minutos e segundos, e por último a Designação do ponto (obrigatória).

- Os dados devem estar separados por vírgulas “,” e a parte decimal de cada número deverá ter como separador o ponto “.”.

Para ambos os casos, não existe necessidade de os dados estarem alinhados, ou terem o mesmo número de casas decimais.

Voltar ao início

# Exemplo de Ficheiro em Coordenadas Rectangulares:

Como exemplo de ficheiro de entrada para coordenadas rectangulares (neste caso Hayford Gauss Militares):

300000.231,100000.789, Ponto A

200000.321,300000.203, Ponto B

100000.45,100000.672,   Ponto C

400000,600000,               Ponto D

300000.234,230000.354, Ponto E

270000,30000,                 Ponto F

80000,10000,                   Ponto G

360000,576000,               Ponto H

Voltar ao início

# Exemplo de Ficheiro em Coordenadas Geográficas:

Como exemplo de ficheiro de entrada para coordenadas geográficas:

-6, 59, 44.186,    37, 51, 34.597,    1004

-8, 7, 54.862,    39, 40, 0,               1005

-9, 16, 5.538,    37, 51, 34.597,      1006

-5, 42, 18.205,    42, 20, 32.203,    1007

-6, 58, 37.548,    39, 1, 49.667,      1008

-7, 20, 35.28,    37, 13, 54.425,      1009

-9, 28, 50.779,    37, 2, 47.528,      1010

-6, 11, 48.246 ,   42, 8, 8.123,        1003

Voltar ao início

# Programas para formatação automática:

A formatação dos seus ficheiros de coordenadas para o tipo de formato requerido por esta aplicação, pode ser efectuada recorrendo ao programa Excel (da Microsoft), gravando o seu ficheiro com a opção “separado por vírgulas” (.CSV).

Voltar ao início

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o CIGeoE enviando um email para igeoe@igeoe.pt